| RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA | Lupa nr:o |
| --- | --- |

| Toimenpide |  | Aloituspäivä |
| --- | --- | --- |
| Rakennuspaikan osoite |  |
|  | Yritys / henkilö | Puhelin |
| Rakennushankkeeseen ryhtyvä |  |  |
| Valvoja |  |  |
| Vastaava työnjohtaja |  |  |
| Kvv-työnjohtaja |  |  |
| Iv-työnjohtaja |  |  |
| Pääsuunnittelija |  |  |
| Rakennussuunnittelija |  |  |
| Rakennesuunnittelija |  |  |
| LVI-suunnittelija |  |  |
| Iv-suunnittelija |  |  |
| Sähkösuunnittelija |  |  |

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 §:n mukaan rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja rakennusvalvontaviranomainen arkistoi sen lupa-asiakirjojen kanssa.

Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 73 §:ssä. Vastaavan työnjohtajan tulee pyytää hyvissä ajoin ennen seuraavan työvaiheen aloittamista rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten toimittamista.

# TYÖVAIHEET JA NIIDEN TARKASTUSTEN KIRJAUS TYÖMAALLA

| Olen todennut rakennustyön työvaiheet tehdyiksi, tuotekansion olevan ajan tasalla ja rakentamisen tältä osin vastaavan suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa. |
| --- |
| Toimenpide tai rakennustyön vaihe | Työvaiheen vastuuhenkilön kuittaus | Päivämäärä | Huomautus nr:o **) |
| 1. Alustavat työt |
| Rakennuslupa on lainvoimainen |  |  |  |
| Rakennuslupaehdot on selvitetty |  |  |  |
| Radonsuojaus on huomioitu |  |  |  |
| Aloituskokous on pidetty |  |  |  |
| Rakennepiirustukset on toimitettu rakennusvalvontaan |  |  |  |
| Sähkö-, puhelin-, ym. kaapeleiden ja johtojen sijainti on selvitetty ennen kaivutöiden aloittamista |  |  |  |
| 2. Rakennustyön aloittaminen |
| Rakennuksen sijainnin merkintä on pyydetty ja tehty |  |  |  |
| Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaviranomaiselle |  |  |  |
| Rakennuksen korkeusasema on tarkistettu - viemäröinti voidaan toteuttaa - maanpinta kallistuu ja pintavedet voidaan johtaa rakennuksesta poispäin; vähimmäiskaltevuus kolmen metrin matkalla 1:20 (150 mm) |  |  |  |
| 3. Rakennusaikaisen kosteuden hallinta |
| Rakennustyömaalla on riittävästi suojapeitteitä |  |  |  |
| Rakennustarvikkeet on varastoitu oikein ja suojattu |  |  |  |
| Valmiit rakennusosat on suojattu |  |  |  |
| 4. Perustustyöt ja perustusten kuivatus |
| Pohjatutkimus on tehty, maapohjan laatu on oikea |  |  |  |
| Perustamistaso on oikea |  |  |  |
| Tarpeelliset maapohjan kaivu-, täyttö- ja tiivistystyöt on suoritettu |  |  |  |
| Sokkelin korkeus on riittävä (vähint. 300 mm maanpinnasta) |  |  |  |
| Perustaminen on tehty hyvän rakentamistavan ja suunnitelmien mukaisesti |  |  |  |
| Salaojituskerrokset on tehty |  |  |  |
| Salaojat ja kaivot on tarkastettu - salaojien kallistukset on vaaittu ja ne ovat riittävät (min. 1:200, mieluummin 1:100) - salaojaputken yläreuna on vähint. 400 mm lattiapintaa alempana - salaojan peitesyvyys on riittävä |  |  |  |
| Perustusten lämmöneristystyöt on tehty ja tarkastettu |  |  |  |
| Perustusten raudoitukset on tarkastettu ennen betonointia - anturat - perusmuurit |  |  |  |
| Sijainti- ja korkeusasemakatselmus on suoritettu |  |  |  |
| Perustusten ulkopuoliset routaeristykset on tehty ja tarkastettu |  |  |  |
| 5. Alapohja, välipohja ja maanvastaiset rakenteet |
| Painuvat maakerrokset on poistettu |  |  |  |
| Maanvastaisen alapohjan riittävä salaojituskerros (sepelikerros) on tehty |  |  |  |
| Maanalaisen ulkoseinän vedeneristystyöt on tehty ja tarkastettu |  |  |  |
| Kosteuseristyslevyn reunalista on asennettu |  |  |  |
| Raudoitukset on tarkastettu - alapohja - välipohja |  |  |  |
| 6. Runkorakenteet |
| Puurakenteet on eristetty betonirakenteista ja aluspuu on ankkuroitu perusmuuriin |  |  |  |
| Puurakenteet ovat vähint. 300 mm ympäröivän maanpinnan yläpuolella sekä betonivalun tai lattiatasoitteen yläpinnan yläpuolella |  |  |  |
| Kattoristikot / yläpohja on jäykistetty ja nurjahdustuet asennettu |  |  |  |
| Savuhormi on eristetty palavista rakenteista tyyppihyväksynnän tai SRMK:n mukaisesti |  |  |  |
| Kantavat rakenteet on tarkastettu ja ovat valmiit peitettäviksi |  |  |  |
| Rakennekatselmus on pidetty |  |  |  |
| 7. Ulkoseinät ja julkisivuverhous |
| Höyrynsulkumuovi on tarkoitukseen hyväksytty ja yhtenäinen, jatkokset (vain rankojen kohdalla) on limitetty vähint. 200 mm ja läpiviennit on teipattu |  |  |  |
| Lämmöneristeet on asennettu tiiviisti tolppia ja levyjä vasten |  |  |  |
| Lämpöeristykset on tarkastettu |  |  |  |
| Ulkoverhouslauta on riittävän paksu (vähint. 21 mm) |  |  |  |
| Tuuletusväli on riittävä (puu vähint. 20 mm, tiili vähint. 30 mm) |  |  |  |
| Pystylautaverhouksen lautojen alapäät on viistetty riittävästi |  |  |  |
| Ikkunapeltien ja muiden suojaavien vesitiiviiden rakenteiden kaltevuus ulospäin on vähint. 1:3 |  |  |  |
| Pellitys ulottuu vähintään 30 mm ulos seinäpinnasta ja siinä on tippanokka |  |  |  |
| Puuverhouksen alapään etäisyys vesipelleistä on vähint. 25 mm |  |  |  |
| 8. Yläpohja- ja vesikattorakenteet |
| Yläpohjan / ullakkotilan tuuletusväli on riittävä katon kaltevuuteen nähden (1:20 vähint. 200 mm, 1:20-1:5 vähint. 100 mm ja >1:5 vähint. 75 mm) |  |  |  |
| Räystäillä on yhtenäinen metalliverkolla varustettu tuuletusrako (vähint. 20 mm) |  |  |  |
| Höyrynsulkumuovi on tarkoitukseen hyväksytty ja yhtenäinen, jatkokset (vain rankojen kohdalla) on limitetty vähint. 200 mm ja läpiviennit on teipattu |  |  |  |
| Lämmöneristeet on asennettu tiiviisti tolppia ja levyjä vasten |  |  |  |
| Aluskate on tarkoitukseen hyväksytty ja se viety riittävästi seinälinjan yli |  |  |  |
| Vesikaton läpiviennit on varustettu ylösnostoin ja läpivientikappalein |  |  |  |
| Kattovarusteet on asennettu |  |  |  |
| Rakennetarkastus on tehty |  |  |  |
| 9. Märkätilat |
| Rakenteet ovat kuivuneet ja vedeneristystyöt voidaan aloittaa |  |  |  |
| Käytettävä vedeneristyksen rakennejärjestelmä on yhteensopivaa |  |  |  |
| Lattian kallistukset ovat vähint. 1:100, lattiakaivojen ympärillä 1:50 |  |  |  |
| Rakenteita ei jää kahden vesihöyrytiiviin rakenteen väliin |  |  |  |
| Puurakenteet on nostettu vähint. 100 mm betonilattiapinnan yläpuolelle ja ne on eristetty betonirakenteesta |  |  |  |
| Poistoilmaventtiilit on suunniteltu suihkujen läheisyyteen |  |  |  |
| Läpiviennit on tiivistetty ja nostot sekä ainepaksuudet ovat riittävät |  |  |  |
| Vesi- ja kosteuseristykset on tarkastettu |  |  |  |
| 10. Vesi- ja viemärityöt |
| Rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viemäriasennukset on tehty ja tarkastettu ennen peittämistä |  |  |  |
| Jätevesien käsittelyjärjestelmä on tarkastettu ennen peittämistä - kaivot - umpisäiliö - imeytyskenttä - suodatuskenttä |  |  |  |
| Vesi- ja viemärilaitteet on asennettu SRMK:n osan D1 määräysten mukaisesti |  |  |  |
| Vesikalustetarkastus on suoritettu |  |  |  |
| 11. Ilmastointityöt |
| Kanavat ja liitososat ovat hyväksyttyä materiaalia |  |  |  |
| Kanavat on tulpattu varastoitaessa ja työn aikana |  |  |  |
| Ilmanvaihtolaitteet on asennettu SRMK:n osan D2 määräysten mukaisesti |  |  |  |
| Kanavien palo- ja lämmöneristykset on tarkastettu |  |  |  |
| Kanavat ovat puhtaat ja tiiveys on todettu |  |  |  |
| Ilmavirrat on säädetty ja mittauspöytäkirja on laadittu |  |  |  |
| 12. Lämmityslaitetyöt |
| Lämmitysjärjestelmä on perussäädetty |  |  |  |
| 13. Sähkötyöt |
| Sähkölaitteiston ja –asennusten käyttöönottotarkastus on suoritettu hyväksytysti ja pöytäkirja on luovutettu |  |  |  |
| 14. Muita tarkastustoimenpiteitä |
| Kattovesikourut ja syöksytorvet on asennettu oikein ja ovat puhdistettavissa |  |  |  |
| Katolta tulevat sade- ja sulamisvedet eivät pääse imeytymään rakennuksen perustuksiin eikä kulkeudu naapurin tontille |  |  |  |
| Rakennuksen vieressä on riittävän leveä kaista sepeliä, soraa tai muuta vastaavaa, joka estää roiskevesien aiheuttaman julkisivun kastumisen |  |  |  |
| Savuhormiin on tehty hattu ja sen yläpää on riittävän korkealla ympäröiviin rakenteisiin nähden |  |  |  |
| Savuhormi on rapattu / slammattu ullakkotilassa |  |  |  |
| Talotikkaat ja vesikaton turvalaitteet on tarkastettu |  |  |  |
| Palovaroitin on asennettu ja toiminta testattu |  |  |  |
| 15. Rakennusmateriaalien kelpoisuuden toteaminen ja materiaalien kerääminen tuotekansioon |
| Rakennukseen käytettyjen aineiden ja tarvikkeiden tuotekansio on ajan tasalla ja siitä selviää, missä materiaalit on valmistettu, mistä ne on toimitettu ja mihin tuote-erään ne kuuluvat |  |  |  |
| Työmaalla tuotekansioon on kerätty tarvikkeiden kelpoisuustodistukset ja niiden hyväksyntää koskevat merkinnät |  |  |  |
| ARK-, rakenne- ja LVIS-suunnitelmien hyväksytyt loppukuvat on liitetty huoltokirjaan |  |  |  |
| 16. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje |
| Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu |  |  |  |
| Käyttö- ja huollonopastus on annettu |  |  |  |
| 17. Tarkastusasiakirja |
| Tarkastusasiakirja on täytetty kaikilta osin ja kopio on luovutettu rakennusvalvontaviranomaiselle |  |  |  |

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN KATSELMUKSET  (Ainakin rakennusluvassa määrätyt katselmukset)

| Tarkastuksen kohde ja laajuus | Allekirjoitus | Päivämäärä |
| --- | --- | --- |